## Slide 1: can-to-go-system
  Gerät zum schnellen überprüfen der Funktionsfähigkeit eines CAN-Networks

## Slide 2: Funktionen
Portable
Plug and Play System
Anzeigen der CAN-Nachrichten auf einem Display
Optionaler Abschlusswiderstand
Micro USB Anschluss zum Debuggen
Einstellbare Baudrate
Einstellbar zwischen Normal/Extended Identifiers

## Slide 3: Allgemeines
Anwendungsgebiete:
  Automobil Bereich
  Fahrstuhl-Steuerungen
  Automatisierungstechnik (z.B. bei KUKA-Robotern)
Vorteile von CAN
  Mehrfache Sicherung bei der Datenübertragung
  Echtzeitfähig
Notes: Gesteuerte Systeme
ABS
Airbag-Steuerung
elektronische Getriebesteuerung
Klimaregelung
Precrash-Sensorik
Umgebungskameras

## Slide 4: CAN-Datentelegramm
Standard-Frame nach Standard CAN 2.0A:
Extended-Frame nach Standard CAN2.0B:
Notes: - Start: dient der Synchronisation,
• Identifier: Information für den Empfänger und Prioritätsinformation für die
Busarbitrierung,
• RTR: unterscheidet zwischen Daten- (dominant) und Datenanforderungstelegramm (rezessiv),
• IDE: Identifier Extension,
• r0: reserviert,
• DLC: enthält die Längeninformation der nachfolgenden Daten,
• DATA: enthält die Daten des Telegramms,
• CRC: kennzeichnet den Fehlercode für die vorangegangenen Informationen. Die CRC
Prüfsumme wird zur Fehlererkennung verwendet,
• ACK: enthält Rückmeldung von anderen Teilnehmern bei korrektem Empfang der
Nachricht,
• EOF: kennzeichnet das Ende des Datentelegramms (7 rezessive Bits),
• IFS: kennzeichnet den Zeitraum für das Übertragen einer korrekt empfangenen
Nachricht,
• SRR: ersetzt im Extended Frame das RTR Bit des Standard Frames,
• IDE: zeigt an, dass noch weitere 18 Bits folgen,
• r1, r0, reservierte Bits,
• DLC: Längeninformation der nachfolgenden Daten.

## Slide 5: Vorentwurf
ESP-32
CAN-Anschluss mit Transceiver
UART to USB Connector
Status LED‘s
Batterie
Display

## Slide 6: Neues Design
CAN-Anschluss mit Transceiver
Status LED‘s
ESP-32
Logic Level Converter
Display Anschluss
Buttons

## Slide 7
Buttons
LED‘s
Notes: Buttons: - 10kOhm PullUps, im nicht gedrückt zustand hat der Pin 3,3 Volt im gedrückten dann 0 Volt, Pin hat im nicht gedrücken zustand definierten wert
- 1kOhm Überstrom Schutz falls man den GPIO ausversehen als Output definiert
LED‘s:
- 270 Ohm Vorwiderstand zur Strom regulierung

## Slide 8: ESP-32
Notes: ESP32:
- Bypass Kapazitoren, dienen zur Glättung der Spannung - unterschiedliche damit unterschiedliche Spannungsfrequenzen geglättet werden

## Slide 9: Logic Level Converter
Notes: LLC:
- Display braucht 5Volt, Chip der das Display Ansteuert auch (der die I2C nachrichten
- ESP kann nur 3,3Volt ausgeben
- Speziell für I2C da I2C mit sehr hohen Frequenzen arbeitet
-
-

## Slide 10: CAN-Anschluss mit Transceiver
Notes: CAN:
- 120 Ohm: Stellt sicher das das Can Signal nicht Kabel ende Reflektiert wird
- Transceiver: Wandelt CAN-Nachricht in Digitales IO Signal um welches für für ESP lesbar ist

## Slide 11: Leiterplatte
ESP-32
Status LED‘s
Buttons
SUB-D Stecker
UART-Transceiver
Display Anschluss
Logic Level Converter

## Slide 12: Software - Konzept
System:
  Microcontroller: esp32
  Framework: espidf
System Architektur:
Starting
Configuration
Operation

## Slide 13: Starting-State

## Slide 14: Configuration-State

## Slide 15: Operation-State

## Slide 16: Verbesserungsmöglichkeiten
CAN-Nachrichten mittels Bluetooth auf App auf dem Handy anzeigen
  Vorteile:
    Größeres Display
    Mehr Möglichkeiten zum User-Input
Widerstandsmessung zwischen CAN High und CAN Low um Status des Netzwerks zu erfassen
  Niedriger Beanspruchung des CAN Netzwerks

## Slide 17: Quellen
https://www.kfz.net/autolexikon/canbus/
https://ess.cs.tudortmund.de/Teaching/PGs/autolab/ausarbeitungen/Kosch-CAN-Ausarbeitung.pdf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/6819/canbus.pdf